## Slide 1: 标准化机箱板卡设计
总体方案设计
前面板设计（通用）
前面板板卡(特定)——CAN通道
后背板设计（通用）
功能板卡（通用）
电源板卡设计
轮速板卡设计
继电器板卡设计

## Slide 2: 总体方案设计（补充立体示意图）

## Slide 3: 前面板PCB设计(通用)
功能及信号定义
金手指定义

## Slide 4: 前面板板卡(通用)——功能需求及信号定义
总体描述。
  该板卡无MCU，仅安装LED、香蕉头和金手指，通过线使金手指过来的信号到对应的器件。
信号通道。
  支持16路信号通道，每路信号通道通过金手指通过功能卡接入。
  采用香蕉头引出至前面板。
  香蕉头型号为XXX。
  采用通孔，板子上孔径设计为直径XXX。
信号指示灯。
  支持16路信号状态的显示。
  采用双色LED灯，控制信号通过金手指给出。
  采用灯柱，将光传导至面板。
  LED灯型号为XXX。
  使用贴片设计，帖子板子的正面。
板卡状态指示灯。
  包含两种状态指示灯，如右图最上方。
  指示灯均采用双色灯设计。
  控制信号通过金手指给出。
  使用贴片设计，帖子板子的正面。
金手指。
  采用64通道设计，金手指贴在板子的背面。
  型号采用https://item.szlcsc.com/391104.html （64PIN）。
  金手指的安装定位见附件。
背面
正面
器件（香蕉头） | PIN名称 | 指示灯 | 绿色正极 | 绿色负极 | 红色正极 | 红色负极 | 备注
/ | / | 状态灯 | VCC3.3V | ST_G | VCC3.3V | ST_R | 所有R+和G+（LED正极）可以并在一起，通过金手指和3.3V进行连接。
/ | / | GND指示灯 | VCC3.3V | GND_G | VCC3.3V | GND_R | 
SIG1 | SIG1 | LED1 | VCC3.3V | LED1_G | VCC3.3V | LED1_R | 
SIG2 | SIG2 | LED2 | VCC3.3V | LED2_G | VCC3.3V | LED2_R | 
SIG3 | SIG3 | LED3 | VCC3.3V | LED3_G | VCC3.3V | LED3_R | 
SIG4 | SIG4 | LED4 | VCC3.3V | LED4_G | VCC3.3V | LED4_R | 
SIG5 | SIG5 | LED5 | VCC3.3V | LED5_G | VCC3.3V | LED5_R | 
SIG6 | SIG6 | LED6 | VCC3.3V | LED6_G | VCC3.3V | LED6_R | 
SIG7 | SIG7 | LED7 | VCC3.3V | LED7_G | VCC3.3V | LED7_R | 
SIG8 | SIG8 | LED8 | VCC3.3V | LED8_G | VCC3.3V | LED8_R | 
SIG9 | SIG9 | LED9 | VCC3.3V | LED9_G | VCC3.3V | LED9_R | 
SIG10 | SIG10 | LED10 | VCC3.3V | LED10_G | VCC3.3V | LED10_R | 
SIG11 | SIG11 | LED11 | VCC3.3V | LED11_G | VCC3.3V | LED11_R | 
SIG12 | SIG12 | LED12 | VCC3.3V | LED12_G | VCC3.3V | LED12_R | 
SIG13 | SIG13 | LED13 | VCC3.3V | LED13_G | VCC3.3V | LED13_R | 
SIG14 | SIG14 | LED14 | VCC3.3V | LED14_G | VCC3.3V | LED14_R | 
SIG15 | SIG15 | LED15 | VCC3.3V | LED15_G | VCC3.3V | LED15_R | 
SIG16 | SIG16 | LED16 | VCC3.3V | LED16_G | VCC3.3V | LED16_R | 
面板器件及引脚定义

## Slide 5: 前面板板卡(通用)——金手指定义
金手指。
  右图表为金手指PIN脚定义。
  定义基于背面，俯视图，从金手指插入卡槽，从上至下。
  左侧为奇数，右侧为偶数，从上至下排列，如背面视图蓝色圈出所示。
  LED灯电流很小，在功能卡上配置1K电阻，使用IO口低边驱动，电流<5mA，因此线宽可以小一些。
  SIG信号，按照正常信号处理线宽，在能够保证布线的情况下，使用相对较宽的线宽。
  如果板子布线存在难度，可考虑四层布板方案设计。
背面
正面
1
3
.
.
.
.
61
63
2
4
.
.
.
.
62
64
左侧序号 | 信号 | 右侧序号 | 信号 | 备注
1 | VCC3.3V | 2 | VCC3.3V | 
3 | VCC3.3V | 4 | VCC3.3V | 
5 | ST_G | 6 | GND_G | 
7 | ST_R | 8 | GND_R | 
9 | LED1_G | 10 | LED2_G | 
11 | LED1_R | 12 | LED2_R | 
13 | SIG1 | 14 | SIG2 | 
15 | LED3_G | 16 | LED4_G | 
17 | LED3_R | 18 | LED4_R | 
19 | SIG3 | 20 | SIG4 | 
21 | LED5_G | 22 | LED6_G | 
23 | LED5_R | 24 | LED6_R | 
25 | SIG5 | 26 | SIG6 | 
27 | LED7_G | 28 | LED8_G | 
29 | LED7_R | 30 | LED8_R | 
31 | SIG7 | 32 | SIG8 | 
33 | VCC3.3V | 34 | VCC3.3V | 
35 | VCC3.3V | 36 | VCC3.3V | 
37 | LED9_G | 38 | LED10_G | 
39 | LED9_R | 30 | LED10_R | 
41 | SIG9 | 42 | SIG10 | 
43 | LED11_G | 44 | LED12_G | 
45 | LED11_R | 46 | LED12_R | 
47 | SIG11 | 48 | SIG12 | 
49 | LED13_G | 50 | LED14_G | 
51 | LED13_R | 52 | LED14_R | 
53 | SIG13 | 54 | SIG14 | 
55 | LED15_G | 56 | LED16_G | 
57 | LED15_R | 58 | LED16_R | 
59 | SIG15 | 60 | SIG16 | 
61 | VCC3.3V | 62 | VCC3.3V | 
63 | VCC3.3V | 64 | VCC3.3V | 

## Slide 6: 前面板板卡(特定)——CAN通道
Nr | 器件 | PIN Nr | 信号定义 | Nr | 器件 | PIN Nr | 信号定义
1 | DB9-TCAN1 | 7 | TCAN1_H | 8 | 香蕉头TCAN1_H | 1 | TCAN1_H
2 |  | 2 | TCAN1_L | 9 | 香蕉头TCAN1_L | 1 | TCAN1_L
2 | DB9-TCAN2 | 7 | TCAN2_H | 10 | 香蕉头TCAN2_H | 1 | TCAN2_H
4 |  | 2 | TCAN2_L | 11 | 香蕉头TCAN2_L | 1 | TCAN2_L
3 | DB9-CAN1 | 7 | CAN1_H | 12 | 香蕉头CAN1_H | 1 | CAN1_H
6 |  | 2 | CAN1_L | 13 | 香蕉头CAN1_L | 1 | CAN1_L
4 | DB9-CAN2 | 7 | CAN2_H | 14 | 香蕉头CAN2_H | 1 | CAN2_H
8 |  | 2 | CAN2_L | 15 | 香蕉头CAN2_L | 1 | CAN2_L
5 | DB9-CAN3 | 7 | CAN3_H | 16 | 香蕉头CAN3_H | 1 | CAN3_H
10 |  | 2 | CAN3_L | 17 | 香蕉头CAN3_L | 1 | CAN3_L
6 | DB9-CAN4 | 7 | CAN4_H | 18 | 香蕉头CAN4_H | 1 | CAN4_H
 |  | 2 | CAN4_L | 19 | 香蕉头CAN4_L | 1 | CAN4_L
7 | CN_CAN | 1 | TCAN1_H | 20 | Status LED | 1 | 12V_I_VCC
 |  | 2 | TCAN1_L |  |  | 2 | 12V_I_GND
 |  | 3 | TCAN2_H |  |  |  | 
 |  | 4 | TCAN2_L |  |  |  | 
 |  | 5 | CAN1_H |  |  |  | 
 |  | 6 | CAN1_L |  |  |  | 
 |  | 7 | CAN2_H |  |  |  | 
 |  | 8 | CAN2_L |  |  |  | 
 |  | 9 | CAN3_H |  |  |  | 
 |  | 10 | CAN3_L |  |  |  | 
 |  | 11 | CAN4_H |  |  |  | 
 |  | 12 | CAN4_L |  |  |  | 
 |  | 13 | 12V_I_VCC |  |  |  | 
 |  | 14 | 12V_I_GND |  |  |  | 
1
2
3
4
5
6
8
10
12
7
9
11
CN_CAN
13
14

## Slide 7: 后面板板卡（通用）
功能需求
信号定义

## Slide 8: 后面板板卡（通用）—功能需求
总体描述。
  该板卡无MCU，仅安装LED、香蕉头和接插件，通过线使对应的信号相接。
CAN接口采用2+4，总共6对，一进一出。
  CAN总共6对，TCAN1、TCAN2、CAN1---CAN4。
  CAN均成对出现，上进下出，在板卡上直连。
  CAN使用DB9模块，PIN7为CANH，PIN2为CANL。
功能板卡电源部分，采用双独立的12V电源输入。
  单路12V（12V_I/C），分为两路，上进下出，板卡上直连，采用5A线路设计。
  12V输入后，加装保险丝，给到12V_I/C_T和排线12V对应PIN口。
  12V_I/C_T口接出对应的指示灯。
程控电源反馈线。
  两个PIN脚直接接入，通过板卡接入。
Debug口设置。
  Debug Selector选择对应的卡槽功能卡，进行debug。
  Debug口和ST-Link进行连接，进行Debug。
Reserve。
  预留10PIN用于接入机箱（是否和每个板卡进行连接？）。
风扇开关。
  是否预留风扇开关。
背面
正面

## Slide 9: 后面板板卡（通用）—信号定义1
Nr | 器件 | PIN Nr | 信号定义 | 
1 | TCAN1 | 7 | TCAN1_H | 
2 |  | 2 | TCAN1_L | 
2 | TCAN2 | 7 | TCAN2_H | 
4 |  | 2 | TCAN2_L | 
3 | CAN1 | 7 | CAN1_H | 
6 |  | 2 | CAN1_L | 
4 | CAN2 | 7 | CAN2_H | 
8 |  | 2 | CAN2_L | 
5 | CAN3 | 7 | CAN3_H | 
10 |  | 2 | CAN3_L | 
6 | CAN4 | 7 | CAN4_H | 
 |  | 2 | CAN4_L | 
7 | 12V_I | 1 | 12V_I_VCC_IN | 独立电源12V输入口
 |  | 2 | 12V_I_GND_IN | 
8 | 12V_C | 1 | 12V_C_VCC_IN | 非独立电源12V输入口
 |  | 2 | 12V_C_GND_IN | 
9 | 12V_I_T | 1 | 12V_I_VCC | 独立电源12V（经过10A电流保险丝保护）
 |  | 2 | 12V_I_GND | 
10 | 12V_C_T | 1 | 12V_C_VCC | 非独立电源12V（经过10A电流保险丝保护）
 |  | 2 | 12V_C_GND | 
11 | LED_12V_I | 1 | 12V_I_VCC | 独立电源12V（经过10A电流保险丝保护）
 |  | 2 | 12V_I_GND | 
12 | LED_12V_C | 1 | 12V_C_VCC | 非独立电源12V（经过10A电流保险丝保护）
 |  | 2 | 12V_C_GND | 
背面
正面

## Slide 10: 后面板板卡（通用）—信号定义2
Nr | 器件 | PIN Nr | 信号定义 | 
13 | Reserved | 1…10 | RESV1…RESV10 | 预留10路信号接入
14 | Debug Selector | 1/3/5…/19 | MCU_SWD1/2/3…/10 | 
4 |  | 2/4/6…/20 | Tool_SWD | 
15 | Debug | 1 | Tool_3.3V | 
6 |  | 3 | Tool_GND | 
 |  | 5 | Tool_SCK | 
 |  | 8 | Tool_SWD | 
16 | Power Feedback | 1 | VCC | 
8 |  | 2 | GND | 
17 | CN_CAN | 1 | TCAN1_H | 
 |  | 2 | TCAN1_L | 
 |  | 3 | TCAN2_H | 
 |  | 4 | TCAN2_L | 
 |  | 5 | CAN1_H | 
 |  | 6 | CAN1_L | 
 |  | 7 | CAN2_H | 
 |  | 8 | CAN2_L | 
 |  | 9 | CAN3_H | 
 |  | 10 | CAN3_L | 
 |  | 11 | CAN4_H | 
 |  | 12 | CAN4_L | 
 |  | 13 | 12V_I_VCC | 
 |  | 14 | 12V_I_GND | 
背面
正面
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
1
2
3
4
5
6
8
10
12
7
9
11
CN_CAN
Debug Selector
Reserved
13
14

## Slide 11: 后面板板卡（通用）—信号定义3
Nr | 器件 | PIN Nr | 信号定义 |  | PIN Nr | 信号定义 | 
18 | CN_1…10 | 1 | 12V_I_VCC | 独立电源+ | 2 | 12V_I_VCC | 独立电源+
 |  | 3 | 12V_I_GND | 独立电源- | 4 | 12V_I_GND | 独立电源-
 |  | 5 | TCAN1_H | 设备CAN1H | 6 | TCAN1_L | 设备CAN1L
 |  | 7 | TCAN2_H | 设备CAN2H | 8 | TCAN2_L | 设备CAN2L
 |  | 9 | Tool_3.3V | 调试3.3V供电 | 10 | MCU_SWD1/2/3…/10 | 调试数据口，分别对应CN_1…10
 |  | 11 | Tool_SCK | 调试时钟口 | 12 | Tool_GND | 调试GND
 |  | 13 | RESV1 | 预留1 | 14 | RESV2 | 预留2
 |  | 15 | RESV3 | 预留3 | 16 | RESV4 | 预留4
 |  | 17 | RESV5 | 预留5 | 18 | RESV6 | 预留6
 |  | 19 | RESV7 | 预留7 | 20 | RESV8 | 预留8
 |  | 21 | RESV9 | 预留9 | 22 | RESV10 | 预留10
 |  | 23 | PVCC | 样件电源+ | 24 | PGND | 样件电源-
 |  | 25 | FD_PVCC | 电源反馈线+ | 26 | FD_PGND | 电源反馈线-
 |  | 27 | 12V_C_GND | 共地电源+ | 28 | 12V_C_GND | 供电电源-
 |  | 29 | 12V_C_VCC | 共地电源+ | 30 | 12V_C_VCC | 供电电源-
背面
正面
CN_1…10
1
2
3
4
5
6
8
10
12
7
9
11
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
15
17
19
21
23
25
27
29

## Slide 12: 功能板卡（通用）
基础功能块设计

## Slide 13: 功能板卡（通用）——板卡基础功能设计
供电：采用12V外接电源。
  接口设计为双12V供电电路，通过跳线帽对供电口进行选择（默认第一路12V供电GND和程控电源不连接，第二路板卡GND和程控电源GND连接）。
  供电电源输入端使用宽范围（9~16V）设计。
  供电电源输入端需增加防反接和过载的保护方案。
  电源指示灯(采用小继电器控制12V通断实现) 。
通信：采用CAN FD通信，板卡设计两路CAN FD进行冗余。
  设计两路CAN模块，分别使用FDCAN1和FDCAN2两个模块。
  对外接口设计3路CAN，其中CAN1和FDCAN1连接，CAN2和CAN3通过条线可选择连接到FDCAN2模块。
  两路CAN FD收发器采用XXX，带隔离的收发器。
  CAN收发器带120Ω终端电阻，默认未接入，采用跳线帽进行配置。
  CAN收发器增加LED等，通过MCU驱动三极管打开和关闭，对当前CAN通信状态进行显示。
主控芯片：采用STM32H750VBT6。
  最小系统和供电方案采用之前的设计。
  MCU PIN脚使用如右图。
  红色区域为所有板卡均采用的部分。
EEPROM：采用M93C86，16 Kbit，采用SPI进行通信。
  EEPROM使用PIN脚为PE2，PE4，PE5，PE6
板卡上电状态指示灯。
  采用PC15 PIN脚控制面板显示灯。

## Slide 14: 功能板卡（通用）——外观尺寸

## Slide 15: 功能板卡（通用）——接口定义
Nr | 定义 | Nr | 定义
1 | 12V-1 | 2 | 12V-1
3 | GND-1 | 4 | GND-1
5 | TCAN1_H | 6 | PVCC
7 | TCAN1_L | 8 | PGND
9 | Dbg_GND | 10 | Dbg_SCK
11 | Dbg_3.3V | 12 | Dbg_D
13 | TCAN2_H | 14 | F_GND
15 | TCAN2_L | 16 | F_PVCC
17 | GND-2 | 18 | GND-2
19 | 12V-2 | 20 | 12V-2
21 |  | 22 | 
23 |  | 24 | 
25 |  | 26 | 
27 |  | 28 | 
29 |  | 30 | 
Nr | 定义 | Nr | 定义
1 | 12V-1 | 11 | 12V-1
2 | GND-1 | 12 | GND-1
3 | TCAN1_H | 13 | PVCC
4 | TCAN1_L | 14 | PGND
5 | TCAN2_H | 15 | RES1
6 | TCAN2_L | 16 | RES2
7 | TCAN3_H | 17 | F_GND
8 | TCAN3_L | 18 | F_PVCC
9 | GND-2 | 19 | GND-2
10 | 12V-2 | 20 | 12V-2

## Slide 16: 功能板卡（通用）——尺寸
尺寸设计：
  如图所示，为整体电源板卡的尺寸需求。
  绿色显示区域为板卡的整体大小141mm X 108mm。
  白色区域为器件布局区域，相对绿色区域预留出4mm边距。
  4mm边界区域可以放置丝印，但不能放置器件。
  板子外轮廓四个角做倒角，2mm。
  红色区域，为金手指。
  详细图纸见附件。
141mm
108mm
4mm
4mm
4mm
4mm
R2

## Slide 17: 功能板卡——电源板卡
基础功能块设计

## Slide 18: 电源板卡设计——总体需求及示意图
功能设计：
  两路KL30和一路KL15通断控制。
  两路KL30和一路KL15通断指示。
  两路KL30电压检测。
  两路KL30工作电流检测。
  两路KL30休眠电流检测（采用两种方案设计）。
  温度检测和风扇控制？
  过流保护？
  KL30采用80A设计。
  电源反馈线，直连。
  板卡上电状态指示灯（图示中未显示，面板中需补充）。
接口设计：
  电源板卡不设计前面板的PCB基板，通过接线端子和前面板直接连接。
  电源板卡通过20PIN排线和后面板连接。
  是否设计两侧接线方式？
外观设计：
  接口丝印清晰。
  外观尺寸和主要接插件布局图，老姚给出具体的尺寸。
电源板卡
前面板接口
后面板接口

## Slide 19: 电源板卡设计——功能设计
功能需求：
  两路KL30和一路KL15通断控制。
  两路KL30和一路KL15通断指示。
  两路KL30电压检测。
  两路KL30工作电流检测。
  两路KL30休眠电流检测（采用两种方案设计）。
  温度检测和风扇控制？
  过流保护？
  KL30采用80A设计。
板卡基础功能设计：
  供电：采用12V外接电源。
  通信：采用CAN FD通信，板卡设计两路CAN FD进行冗余。
  主控芯片：采用STM32H750VBT6。
  EEPROM：采用XXX，X Byte，采用SPI进行通信。
  板卡上电状态指示灯。
KL30_1/2功能块设计：
  线路设计额定电流80A。
  功率继电器开关，控制输出的通断。
  输入端（IN）加保险丝（80A）防止误接线保护。
  工作电流采集，采用LESR 25-NP+ AD760），单匝设计。
  工作电压采集，采用AD7609设计。
  休眠电流采集方案1，使用MAX9611，设计mA和uA采集切换。
  休眠电流采集方案2，使用uCurrent，设计mA和uA采集切换。
  通断指示灯驱动。
KL15功能块设计：
  KL15通断控制。
  通断指示灯驱动。
电源反馈线通道（直连，不做任何处理）
温度检测和风扇控制？

## Slide 20: 电源板卡设计——基础功能块设计
供电：采用12V外接电源。
  接口设计为双12V供电电路，通过跳线帽对供电口进行选择（默认第一路12V供电GND和程控电源不连接，第二路板卡GND和程控电源GND连接），该板卡默认使用第二路电源。
  供电电源输入端使用宽范围（9~16V）设计。
  供电电源输入端需增加防反接和过载的保护方案。
  板卡电源指示灯(采用小继电器控制12V通断实现，后续文档中为对该处描述)。
通信：采用CAN FD通信，板卡设计两路CAN FD进行冗余。
  设计两路CAN模块，分别使用FDCAN1和FDCAN2两个模块。
  对外接口设计3路CAN，其中CAN1和FDCAN1连接，CAN2和CAN3通过条线可选择连接到FDCAN2模块。
  两路CAN FD收发器采用XXX，带隔离的收发器。
  CAN收发器带120Ω终端电阻，默认未接入，采用跳线帽进行配置。
  CAN收发器增加LED等，通过MCU驱动三极管打开和关闭，对当前CAN通信状态进行显示。
主控芯片：采用STM32H750VBT6。
  最小系统和供电方案采用之前的设计。
  MCU PIN脚使用如右图。
  红色区域为所有板卡均采用的部分。
  蓝色区域为该板卡专用PIN脚。
EEPROM：采用M93C86，16 Kbit，采用SPI进行通信。
  EEPROM使用PIN脚为PE2，PE4，PE5，PE6
板卡上电状态指示灯。
  采用PC15 PIN脚控制面板显示灯。

## Slide 21: 电源板卡设计——基础功能块设计
板卡基础功能设计：
  供电：采用12V外接电源。
  通信：采用CAN FD通信，板卡设计两路CAN FD进行冗余。
  主控芯片：采用STM32H750VBT6。
  EEPROM：采用XXX，X Byte，采用SPI进行通信。
  板卡上电状态指示灯。

## Slide 22: 电源板卡设计——KL30_1/2功能块
如图所示为KL30_1/2功能块，支持通断，工作电压、工作电流检测、休眠电流检测和电源指示灯。图中以KL30_1为示例，KL30_2采用相同设计。
通断控制继电器：
  功率继电器1和功率继电器2，采用功率继电器G8PM-1AW7R DC12。
其他继电器沿用之前的继电器方案。
静态电流采集方案1：采用绿色框出部分，详细方案见后续描述。
静态电流采集方案2：采用蓝色框出部分，详细方案见后续描述。
AD7609需用到3路，采用±5V Range。
LESR-25N 参考之前设计，三路同时进同时出。
紫色框图需按照额定80A进行线宽设计。

## Slide 23: 电源板卡设计——KL30_1/2功能块/休眠电流采集方案1
休眠电流采集方案1：使用AD7609，采用默认±5V量程

## Slide 24: 电源板卡设计——KL30_1/2功能块/休眠电流采集方案2（需讨论）
休眠电流采集方案2：使用MAX9611，该处需要确认板卡是否需要和被测电路共地。
采用AD7609，是否也需要板卡供电和测试电路的GND共地。

## Slide 25: 电源板卡设计——KL15功能块
KL15功能块，包含一个保险丝和一个程控继电器

## Slide 26: 电源板卡设计——接口设计/丝印设计
接口设计：
  电源板卡不设计前面板的PCB基板，通过接线端子和前面板直接连接。
  电源板卡通过30PIN排线和后面板连接。PIN脚定义如下列表。
  是否设计两侧接线方式？
前面板接口设计
弯头
弯头
Nr | 器件 | PIN Nr | 信号定义 |  | PIN Nr | 信号定义 | 
18 | CN_1…10 | 1 | 12V_I_VCC | 独立电源+ | 2 | 12V_I_VCC | 独立电源+
 |  | 3 | 12V_I_GND | 独立电源- | 4 | 12V_I_GND | 独立电源-
 |  | 5 | TCAN1_H | 设备CAN1H | 6 | TCAN1_L | 设备CAN1L
 |  | 7 | TCAN2_H | 设备CAN2H | 8 | TCAN2_L | 设备CAN2L
 |  | 9 | Tool_3.3V | 调试3.3V供电 | 10 | MCU_SWD | 调试数据口
 |  | 11 | Tool_SCK | 调试时钟口 | 12 | Tool_GND | 调试GND
 |  | 13 | RESV1 | 预留1 | 14 | RESV2 | 预留2
 |  | 15 | RESV3 | 预留3 | 16 | RESV4 | 预留4
 |  | 17 | RESV5 | 预留5 | 18 | RESV6 | 预留6
 |  | 19 | RESV7 | 预留7 | 20 | RESV8 | 预留8
 |  | 21 | RESV9 | 预留9 | 22 | RESV10 | 预留10
 |  | 23 | PVCC | 样件电源+，与KL30_1 IN直连 | 24 | PGND | 样件电源-，与KL31_IN直连
 |  | 25 | FD_PVCC | 电源反馈线+ | 26 | FD_PGND | 电源反馈线-
 |  | 27 | 12V_C_GND | 共地电源+ | 28 | 12V_C_GND | 供电电源-
 |  | 29 | 12V_C_VCC | 共地电源+ | 30 | 12V_C_VCC | 供电电源-

## Slide 27: 电源板卡设计——尺寸
尺寸设计：
  如图所示，为整体电源板卡的尺寸需求。
  绿色显示区域为板卡的整体大小141mm X 108mm。
  灰色区域为器件布局区域，相对绿色区域预留出4mm边距。
  4mm边界区域可以放置丝印，但不能放置器件。
  板子外轮廓四个角做倒角，2mm。
141mm
108mm
4mm
4mm
4mm
4mm
R2